## Slide 1: 第4章作业 （请按照这里的题目做）
4.6 一双异质结InGaAsP材料LED的峰值发光波长为1310nm，其辐射性复合时间和非辐射性复合时间分别为25ns和90ns，驱动电流为35mA，光源材料的折射率为n=3.5 。求内量子效率、内功率电平、及器件的发射功率。
4.8 某个LED的少数载流子寿命为5ns，求它的3dB光带宽和3dB电带宽。
4.9 有一GaAlAs半导体激光器，其谐振腔长为500微米，腔内的有效吸收系数为10cm-1。两端的非涂覆解理面的反射率为0.32.求在受激辐射阈值条件下的光增益。
4.12 一峰值发光波长在800nm的GaAs激光器，其谐振腔长400微米，材料折射率n=3.6 。若增益g在750nm<  <850nm的范围内都大于总损耗系数t ，求此激光器中能存在多少个模式？