## Slide 1: 第六章作业
6.8 假设一个雪崩光电二极管有如下参数：IL=1nA， ID=1nA， =0.85, F=M1/2， RL=1000  ，Be=1kHz。一个正弦光信号P(t)= P0 (1+m cost )2的中心波长为850nm，调制指数为m=0.85，平均功率P0= -50dBm，该光信号在室温条件下入射到光检测器上，求增益M=50时的信噪比。

## Slide 2: 第七章作业
7.5 码元1的信号电压为V1，码元0的信号电压为0，vth= V1 /2。如果p(y|0)与p(y|1)均为高斯分布，且对p(y|0)有σ =0.20V1，对p(y|1)有σ =0.24V1。请写出误码率P1(vth)和P0(vth) 的表达式。(表达式为积分形式)
7.7 一个LED工作在1300nm波段，发射到光纤中的光功率为25W，如果LED和光检测器之间的衰减为40dB，光检测器的量子效率为0.65，那么检测器在1ns的时间里产生的电子-空穴对少于5个(不包括5个)的概率是多少？
7.9 对于1/2 (1-erf x )，当x大于3时，有一个有用的近似表达式：
使用这个近似式，考虑一个通-断二进制系统，它等概率地发送信号值0和A，噪声为高斯噪声。假设σon=σoff，信号幅度A为K乘以噪声的标准偏差，且K=10，求误码率。